Университетский округ НИУ ВШЭ

МАОУ лицей №1 г. Кунгура

Семинар «Образовательные практики как способ реализации технологий профессионально - ориентированного образования»

Учебная практика «Основы робототехники».

Учитель: Шипилова Л.В.

14 марта 2019г

Программирование  робота ТехноЛаб

- На рабочем столе запустите программу RoboPlus.

- Выбираем вкладку Ollo ( RoboPlus Task.

В первой строке дважды щелкнуть ЛКМ. В появившемся окне выбираем версию 1.0 и тип контроллера СМ-100 OLLO ( ОК.

- В появившемся окне выбираем START PROGRAM. Операторы программы будут располагаться между фигурными скобками, которые обозначают начало и конец программы.

- Напишем самую простую программу, когда наш робот будет двигаться вперед в течение определенного периода времени и остановится. Так как в роботе два движка, они приводят в движение колеса, то движение будем настраивать для обоих движков.

В строке №3 дважды щелкнем ЛКМ. В появившемся окне выбираем команду  ?=? (LOAD).  Затем в окне программы дважды щелкаем по левому ? и в появившемся окне выбираем команду Accessory Device. Выбираем Port 1 ( ok. Затем дважды щелкаем по правому ? и в появившемся окне выбираем команду Motor Value. Выбираем Direction: CCW и устанавливаем скорость мотора (число от 1 до 1023) ( ok.

- Щелкаем по строке №4 и нажимаем клавишу «пробел» на клавиатуре (происходит вставка пустой строки). Аналогичные действия выполняем для следующего движка, только в Direction: выбираем CW и устанавливаем скорость мотора (число от 1 до 1023) ( ok.

- Для того, чтобы задать время движения робота нужно установить таймер времени. Для этого, дважды щелкаем в строке 6 и в появившемся окне выбираем команду ?=? (LOAD). Затем в окне программы дважды щелкаем по левому ? и в появившемся окне выбираем команду Timer. Затем дважды щелкаем по правому ? и в появившемся окне выбираем команду Timer Value. Устанавливаем таймер времени равный 16, это примерно 2,048 секунды ( ok.

- Для остановки моторов необходимо выполнить задания из пунктов 4 и 5. Смотри рисунок.

- Подключаем шнур передачи данных к роботу и ПК и щелкаем по кнопке     . Программа загружается. Обратите внимание, что в окне программы должен быть активен порт COM3.

- Для задания значений скорости движка, можно использовать переменные. Для этого, в самом начале программы необходимо этим переменным задать значение скорости. Тогда наша программа будет выглядеть так:

- Еще одна из возможностей программы, использование подпрограмм (функций), где каждый модуль (движение вперед, остановка и пр.) оформляется в виде отдельной функции.

Для этого, в основной программе мы вызываем функции на выполнение, а после текста основной программы описываем сами функции.

- Самостоятельная работа: Составить программу с использованием функций «Движение робота вперед в течение некоторого времени, остановка, проигрывание музыки, движение назад в течение некоторого времени».

Приложения

Проигрывание мелодии						Функция ожидания

Реагирование на хлопки

Поворот налево

Использование датчиков. Робот обходит препятствия (Если препятствия нет, то едет вперед, иначе поворачивает налево).